КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ «ГЕЛИОКС»

TM02 ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Кушетка медицинская «Гелиокс» TM02(далее по тексту-кушетка) предназначена для проведения массажа, косметологических и медицинских процедур.

  - Кушетки изготавливаются для эксплуатации и хранятся при температуре окружающей среды не ниже +2°С  и относительной влажности от 45% до 75%

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Основные параметры и размеры

    - Габаритные размеры TM02 (205x100x70) мм, ±10 мм.

    - Масса не более 18 кг.

  - Характеристики:

    - Кушетка выдерживает номинальную нагрузку не более 150 кг

    - Кушетка состоит из одной секции

    - Ложе изготовлено из березовой фанеры, поролоновой прослойки и облицованы винилкожей, разрешенной к применению в изделиях медицинского назначения.

    - Кушетка стоит на поверхности пола устойчиво, при этом зазор между полом и одной из ножек не более 3 мм

    - Каркас кушетки имеет защитное покрытие порошковой краской ППК (TGICfree) ELEMENT, нетоксичной, пожара-безопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки, способом протирания

    - Кушетки при эксплуатации устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2

    - Поверхность кушетки устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б, утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 г.

    - Средний срок службы кушетки до списания -10 лет

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - В комплект поставки входит:

- Заглушка прорези для лица

- УСТРОЙСТО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

  - Кушетки состоят из каркаса и ложа

  - Каркас кушетки изготовлен из стальных труб прямоугольного и квадратного сечения

- УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - К сборке кушетки допускаются лица, внимательно изучившие настоящее инструкцию, конструкцию изделия и правила эксплуатации

- ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

  - После транспортирования кушеток в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов

  - Распаковать кушетку и проверить целостность покрытия

  - Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина)

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Техническое обслуживание включает в себя периодический осмотр целостности покрытий кушетки

- ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

  - Транспортирование и хранение кушетки должны соответствовать ГОСТ 16371. Транспортировать и хранить изделия допускается не более 2-ух в ряд по вертикали.

  - Транспортировать и хранить кушетку следует в упакованном состоянии.

  - Кушетку транспортируют любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности изделий.

В пределах одного населенного пункта кушетку допускается перевозить открытым автотранспортом при условии предохранения ее от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

  - Транспортирование осуществляют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

  - Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать ГОСТ 12.3.009.

  - Кушетка должна храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Утилизация кушетки осуществляется в соответствии с инструкциями по эксплуатации на конкретное медицинское изделие, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам соответствующего класса.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие кушетки требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации кушетки составляет 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

  - Расчётный срок службы изделия – 10 лет.

  - Гарантия не распространяется на обивочные материалы: их износ, затвердение и появление трещин

на поверхности.

  - Гарантия утрачивает силу, если:

поломка произошла из-за неправильной эксплуатации или ненормальных условий хранения

повреждения возникли в результате непрофессионально выполненного ремонта

неуполномоченной стороной

  - При обнаружении дефекта сразу обращайтесь в компанию Продавца.

  - Гарантия включает в себя ремонт неисправных деталей или приборов, или по необходимости поставку клиенту новых за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.

  - Гарантия не возмещает других убытков вызванных неисправной деталью.

- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кушетка медицинская «Гелиокс» TM02, ТУ 32.50.30-001-86677278-2017

Дата продажи " _____ " _____________________ 20__ г.

Количество кушеток _____ (кол-во)

Выполнены работы по устранению неисправностей:  __________________________
                       ____________________________________________________________________________
                       ____________________________________________________________________________
                        Дата ремонтных работ(замены) ________________________________________________

Производитель		                                              Заказчик

Подпись _________________ 			Подпись _________________